## Slide 1
8×6 NoC 容错路由：如何容错 + 如何解死锁
预算故障目录 ≤4 router + ≤8 link（44 场景）· dispatch alltoall · 三条硬性质：避障可达 / 无死锁 / 保序
① 如何容错：残图重算路由，兜底才牺牲
S
D
× 故障 ○ 牺牲 → 残图上的绕行路径
故障模型：dead＝router 与链路同死；transit＝PE 退出计算、router 仍替别人转发。
① 删点删边 → 残图
故障不进邻接表，约束 BFS / Dijkstra 只在存活图上搜，路径不穿洞。
② 整表校验
每对唯一 · 每跳合法 · CDG 无环，三条全过才可用。
③ 建不出表才牺牲
最小基数逐级放宽：孤立点 → 单点 → 点对 → 整行列 → 健康矩形。
④ 牺牲不免费
A 变小后按 m_eff = ⌈m0·(48/A)²⌉ 重标定，强扩展惩罚重牺牲。
② 如何解死锁：让通道依赖图（CDG）无环
c1
c2
c3
c4
A / B / C
断掉这一处依赖
有环 ⇒ 死锁 | 无环 ⇒ 安全
死锁 = 几条路径各占一段、又互等对方的下一段，缓冲有限即永久卡住。
判据（Dally–Seitz）
以（有向通道, VC）为节点、路径相邻两跳为边建出 CDG；无环 ⇒ 不存在循环等待 ⇒ 任意注入都不死锁。
三重保证
① 构造时就断掉一类依赖（下方 A / B / C）；② 统一用 build_cdg + cdg_acyclic 事后校验；③ 负载均衡换路后整表重验，出环立即回退。
→ 44 场景 × 全部方案：CDG 成环 0 例；M3 Up*/Down* 在 36/36 目录格零牺牲可行。
A 转向禁令 · 1 VC
禁
永久禁掉「会闭合环」的那类转弯，不花 VC。
Up*/Down*：树高度标号，禁 down→up；XY：禁 Y→X；Glass–Ni：每层一个最小转向集。
代价：绕行方向变少，大洞时可能要牺牲。
B VC 分层 · 2–3 VC
VC1
VC0
只升不降
把会互锁的路径分到不同虚通道，层内各自无环。
LASH：贪心装入最少无环层；Dual UD：VC0 走 UD、VC1 走 DU。
整条路径锁一层、层号只升不降 ⇒ 并集无环。
C 时间分批 + barrier · 1 VC
批 1
批 2
barrier
时间
同一划分用时间代替 VC：按 OD 整层切开，逐批串行。
批间取残图图中心 gather→broadcast，T_sync = 2·radius_wire（H=7 / V=9，同仿真口径）。
批内 CDG 无环 ⇒ 面积按 1 VC 计。
第三条性质：保序
每对源宿只有一条离线定死的路径，运行时不自适应、不中途换 VC，flit 顺序天然保持；分批方案 = 批内唯一路径 + 批间屏障。
端到端结论（44 场景最差值，已含牺牲后的强扩展重标定）
轻载 m0=1：M3′ Up*/Down* 790 ns（1 VC，area 0.90）→ Super-turn 635 ns（2 VC，1.24）；重载 m0=13：分批屏障 BB UD policy 7061 ns（1 VC）最优。