## Slide 1
M3′ Up*/Down* best-root：怎么容错、怎么解死锁
单一机制：给每个 router 一个「到根的高度」，只禁一种转向 —— 物理 1 VC · 无需虚通道 · 8×6 预算故障 44 场景
① 如何容错：高度重算，洞自动被绕开
根 = BFS 源点
蓝边 = BFS 树（只给高度） 浅灰 = 其余存活链路（路径可用）
节点颜色由浅到深 = 高度 label 0 → 12
① 只在残图上做 BFS
死 router / 断链不进邻接表，label = 到根的跳数由残图算出，树自然从洞的两侧绕过去。
② 不依赖方向，所以能绕
XY / East-first 把某类方向写死，洞挡住即无解；Up*/Down* 只看高度差，四个方向都能走 ⇒ 残图连通就建得出表。
③ 路径不限于树边
树只用来定高度，任意存活链路都能走，不会退化成树上绕远。
④ 只有残图断开才牺牲
44 场景牺牲中位 0 / 最差 4；36/36 目录格零牺牲。
② 如何解死锁：禁 down→up，高度严格单调
0
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4
5
根
S
D
唯一拐点
禁 down→up
蓝 = up（label 递减，朝根） 橙 = down（label 递增，离根）
合法路径形如 up* → down*，拐点最多一个
唯一规则
先沿 label 递减方向走（up），一旦开始递增（down）就再也不许 up。实现是带相位的 BFS：相位 1 里禁掉所有 up 边。
为什么这样就无死锁
mesh 按 x+y 奇偶是二分图 ⇒ 相邻节点 label 必差 1，没有同层边，于是 up 通道 label 严格递减、down 严格递增。
CDG 只剩 up→up、up→down、down→down：段内 label 单调、跨段只能 up→down 单向 ⇒ 依赖链回不到起点，无环（构造性，1 VC）。
→ 实测：48 个根 × 健康图与故障残图，同层边 0 条、CDG 成环 0 例。
③ M3′ 相对 M3 的唯一增量：把「根」当自由参数搜一遍（可行性与无死锁完全不变）
M3：根 = 度最大点
峰值链路负载 258
M3′：根 = 负载最优
峰值链路负载 204
搜索方式
枚举残图上每个存活 router 当根 → 各建一张完整表 → 全表校验 → 按 (max_link_load, 总跳数, root id) 取最小。
离线一次算完，运行时仍是一张静态表，不增加任何硬件。
为什么换根有效
根附近的链路要承担所有跨区流量。根放在度最大的中心点时，全阵流量挤过中心「脊」；把根挪到边角，高度层沿对角展开，峰值链路负载显著下降。
本例（2 洞 + 1 断链）：峰值 258 → 204，低 21%。
第三条性质：保序
每对源宿的路径由离线 BFS 唯一确定，运行时不自适应、单 VC 不换道 ⇒ 同一对的 flit 天然按序到达。
端到端收益（44 场景，物理 1 VC，area 0.897，与 M3 同硬件）
最差 T_e2e：M3 893 ns → M3′ 790 ns（−11.5%）；中位 621 → 574 ns。轻载 m0=1 时 M3′ 是 1 VC 方案里的 Pareto 前沿点。

## Slide 2
M3′ Up*/Down*：容错能力的严格证明 · 与 XY 基线的负载热点对比
定理 1：残图连通 ⇒ 零牺牲（容错达理论上界）· 定理 2：转向集已极大 · 代价：峰值链路负载 1.41× 割界
① 定理 1 与证明：残图连通 ⇒ 表一定建得出，且单 VC 无死锁
定理 1（容错达理论上界）
残图 G′ = 删去死 router 及其链路、断链之后的存活图。若 G′ 连通，则对任意根 r 都能建出覆盖全部 (s,d) 的合法表、牺牲 0；若 G′ 不连通，任何路由都无法跨分量通信。故 M3′ 可容忍的故障集合 = {F : G′ 连通}，即理论最大集合。
证明
① 标号：G′ 连通 ⇒ BFS 得有限 ℓ(v)=dist(r,v)，每个 v≠r 都有父节点 u 使 ℓ(u)=ℓ(v)−1。
② 可达：s 沿父链升到 r（全 up），再沿 d 的父链降到 d（全 down），拼成 up*·down* ⇒ 合法。故每对至少一条合法路径（≤ ℓ(s)+ℓ(d) 跳），表必然建成。
③ 无死锁：定通道势能 Φ(u→v) = (0, −ℓ(v)) 若 up、(1, +ℓ(v)) 若 down（字典序）。合法衔接只有 up→up / up→down / down→down，三者都严格增大 Φ ⇒ CDG 每条边升势 ⇒ 有限集内无环 ⇒ Dally–Seitz 成立，单 VC 即安全。（mesh 按 x+y 二分，无同层边；一般图改用 (ℓ, id) 字典序。）
④ 保序：每对唯一静态路径 + 单 VC + 每跳 FIFO ⇒ flit 天然按序。
⑤ 与根无关：①–④ 对任意 r∈V′ 成立 ⇒ 48 个候选根全部合法；best-root 只在合法解里挑峰值最小者，搜索绝不返回空。
实测校核（44 场景 ≤4R/≤8L）
41 个场景残图连通 → 全部零牺牲、CDG 成环 0 例、反例 0 个；3 个场景残图本身断开（孤立 1/2/1 个好节点）⇒ 牺牲是信息论下界。同目录下 XY 零牺牲 0/44。
② 无故障 all-to-all 链路负载热点（同 1 VC）
XY 基线（不容错）
峰值 96 = 割界，均匀铺满
M3′ best-root（★=根）
峰值 135 = 1.41× 割界，向根聚拢
0
48
96
135
色标 = 该链路承载的 (s,d) 对数（两方向取大者，两图共用）；最热 10 条链路有 3 条落在根的 ≤2 跳邻域内。
③ 负载不均的定量代价（无故障 8×6，物理 1 VC）
方案
峰值链路负载
÷割界
CV
归一吞吐
mk m=1
mk m=13
44 场景零牺牲
XY（不容错基线）
96
1.00×
0.30
1.00
188 cy
2179 cy
0/44
M3：根 = 度最大点
224
2.33×
0.67
0.43
348 cy
5303 cy
41/44
M3′：根 = 负载最优
135
1.41×
0.47
0.71
233 cy
4579 cy
41/44
M3′ + min-max 选路
111
1.16×
0.42
0.86
233 cy
4561 cy
41/44
割界（任何路由的下界）
96
1.00×
—
1.00
—
—
—
④ 这个代价该怎么读
不是绕远，是选路集中。
M3′ 总跳数 10528、平均 4.67 跳，与 XY 完全相同（都是最短路）⇒ 不均衡纯粹来自「同一最短路集合里怎么挑」。
重载差距远大于 1.41×。
m=13 时 4579 vs 2179 cy（+110%），远超峰值负载比 ⇒ 单 VC 共享 FIFO 下路径交织带来的 HOL 阻塞把不均衡进一步放大。
定理 2（极大性）：M3′ 的转向集不可能再放宽
任一被禁的 down→up 转向 (u→v→w) 一旦放开必成环：(v→w) 是 up 通道，可沿 up* 走到 ℓ 最小点、再沿 down* 回到 u，最后经 down 通道 (u→v) 回到起点。实测 48 个根 × 3360 条禁令逐条测试，可加入 0 条。
所以问题只剩一个
容错已达理论上界、死锁已构造性排除、保序天然成立；唯一的短板是负载不均。下一页：1 VC 下这块短板还能补到什么程度。

## Slide 3
M3′ 有超集吗？—— 转向不能再放宽，但选路可以：1 VC 的可行边界
① 不存在更宽松的 turn model 超集（定理 2）；② 合法集内 min-max 选路是唯一「免费」的超集：峰值 1.41×→1.16× 割界、故障场景轻载 −21%；③ 禁令换位能把峰值压到 1.05× 却因 HOL 更慢 ⇒ 不推荐
① 五层设计空间，硬件同为物理 1 VC，自由参数逐层增加（mk = all-to-all DES makespan, cy）
层次
自由参数（搜索空间）
无故障 ÷割界
mk m=1
mk m=13
2洞1断链 ÷割界
mk m=1
有洞可用
结论
L0 XY / Glass–Ni
无：禁令写死在方向上
1.00×
188
2179
不可路由
—
0/44
最均衡也最快，但零容错
L1 M3 Up*/Down*
根 = 度最大点（1 个）
2.33×
348
5303
2.43×
435
41/44
容错满分，最不均衡
L2 M3′ best-root
根（48 个候选）
1.41×
233
4579
1.93×
370
41/44
现方案，容错满分
L3 L2 + min-max 选路
路径：∏(s,d) 合法路径数
1.16×
233
4561
1.45×
293
41/44
✔ 免费，证明一字不改
L4 L3 + 禁令换位
禁令位置（70 条）：极大无环集
1.05×
245
6392
1.45×（无改进）
320
41/44（兜底）
✘ 峰值更低，端到端反而更慢
割界（任何路由的下界）
—
1.00×
—
—
1.00×
—
—
XY 达到，但不容错
② 为什么没有「更宽松的超集」
v
u
w
m
必成环
定理 2
左图 ℓ：v=3 > u=w=2 > m=0。放开任意一条 down→up（u→v→w），就能沿「up* 到最低点 m → down* 回 u」把依赖接回起点 ⇒ 必成环。
而且它是「大」的极大集
允许 346/416 = 83%；随机生长的极大无环集只有 319–327 条。XY 只允许 276 条却更均衡 ⇒ 均衡度不取决于「留多少转向」，而取决于 70 条禁令放在哪（见 ③④）。
③ 唯一免费的超集：L3 min-max 选路
为什么三条性质一字不改
它只在 M3′ 已许可的转向集内换路径：CDG 仍是定理 2 那张无环图的子图 ⇒ 无死锁不变；每对仍是唯一静态路径 ⇒ 保序不变；仍取 up*·down* 形状 ⇒ 定理 1 的可达性构造不变、牺牲仍为 0。
做法与收益
凸代价 (load+1)³ 的合法 Dijkstra + 拆环重路由，离线约 1 s、表规模不变。峰值 135→111（无故障，1.41×→1.16× 割界）、204→154（2洞1断链，1.93×→1.45×）；故障场景 m=1 makespan 370→293 cy（−21%）。
④ 负面结果：更均衡 ≠ 更快
三个独立方案都出现同一现象
L4 禁令换位：峰值 111→101（1.05× 割界，最接近下界），但 m=13 makespan 6392 cy，比 L3 的 4561 cy 慢 40%。west-first：峰值 98（1.02×）却 5858 cy。XY-seeded 极大集：峰值 97 却 3320 cy，仍比纯 XY 慢 52%。
机理：单 VC 共享 FIFO，转向自由度越大、流交织越多，HOL 阻塞越重；峰值链路负载只是必要条件，不是充分指标 ⇒ 「均衡度」不能单独当目标函数。
而且最均衡的放法恰恰不容错：XY 型禁令在有洞残图上直接不可路由，定向补转向恢复可达也失败 ⇒ 1 VC 下均衡与容错存在实测张力。
⑤ 结论与落地建议
① 上 L3（M3′ + min-max 选路）：零硬件改动、表规模不变、离线 1 s，峰值 −18%、故障场景轻载 −21%，三条证明一字不改 —— 没有理由不做。
② 不上 L4：峰值虽再降 9% 到 1.05× 割界（已接近 XY），但重载 makespan 反而 +40%，且每个故障图都要重跑数分钟离线搜索 —— 收益为负。
③ 想真正提升重载吞吐，1 VC 已到边界：只能加 VC（2 VC 的 LASH / Dual-UD）或时间分批（BB UD policy）—— 即报告里的 B / C 类方案。
⑥ 出处
Up*/Down* 原始出处：Schroeder 等，Autonet，IEEE JSAC 9(8), 1991。无环 CDG 判据：Dally & Seitz，IEEE TC C-36(5), 1987。
「禁令放哪」的系统性方法：Mejía 等，Segment-based Routing，IPDPS 2006；Starobinski 等，Turn Prohibition，IEEE/ACM ToN 11(3), 2003；DFS 建树的 up*/down*：Sancho 等，Euro-Par 2000。