## Slide 1
HUAWEI
N O C A R C H I T E C T U R E R E V I E W · 2 0 - N O D E B U F F E R L E S S R I N G
满带宽下的
多核带宽不均
研究问题：无缓存环接近 R* 时，几何造成的六快四慢
能否在不牺牲总带宽的前提下被控制器抹平？
汇报对象：芯片架构师
口径：问题 → 度量 → 机制 → 上界 → 决策 · uniform tiled 写 · K = 20000 · 每核 outstanding = 128 · 主指标 100 拍窗 CoV

## Slide 2
HUAWEI
C O N T E N T
目录
7 SECTIONS
01
问题与口径：拓扑、争用窗、100 拍 CoV、outstanding = 128
02
S0：现象 → 逐拍账本 → 结构根因（几何 × 在环优先）
03
S1：机制、实测、信号消融 —— 为何只能换一端
04
设计空间：信号 × 控制点；空白格已核对无既有保留方案
05
理论上界 R(CoV) 与单一标量 φ = (R − κ·CoV)/R*
06
可实现点：S16 / S22 / S29 的机制、硬件与实测
07
结论：一项架构决策（HA 授权能不能改）
02 / 60

## Slide 3
HUAWEI
01
S E C T I O N O N E
问题背景
拓扑、节点角色、路由规则，以及决定结论的那几项关键 setup。
K E Y M E S S A G E
10 个 AI core 对 8 个 memory HA 做 CHI WriteNoSnp。先固定度量（争用窗 + 100 拍 CoV），再问总带宽和瞬时份额各卡在哪。
03 / 60

## Slide 4
拓扑与节点
HUAWEI
蓝 = AI core（10）· 橙 = memory HA（8）· 灰 = 非终端 N9 / N19；边上数字为 hop 时延（拍）。
T O P O L O G Y & R O U T I N G
20 节点单 plane 双向闭合 full ring
节点角色：10 个 AI core（C0–C18 偶数）发起写；8 个 memory HA（M1–M17 奇数）为 completer；N9 / N19 只转发，不收发。
路由：时延最短。按链路时延之和选 CW / CCW，时延平局比跳数，再平局取 CW；core→mem 与 mem→core 同一规则。
几何后果：本次问题的起点
因为 N9 / N19 不是 mem，C0 / C8 / C10 / C18 的「邻接 mem 数」只有 1，其余六核为 2。这一条几何差异，直接决定了后面看到的六快四慢。
20 节点 / 1 plane · 10 core + 8 HA + 2 非终端 · 等速率理论上限 R* = 5.7143 flit/cycle
04 / 60

## Slide 5
协议：CHI WriteNoSnp
HUAWEI
P R O T O C O L
一笔写 = 四拍握手，被计量的只有第三拍
01
REQ
core → HA，1 flit，走时延最短方向，占 REQ VC。
02
DBIDResp
HA → core，1 flit，反方向，占 RSP VC。HA think time = 0。
03
WriteData × 2
core → HA，2 flit，占 DAT VC。
per-core 写带宽 = 争用窗内成功上环的 WriteData flit / cycle。
04
Comp
HA → core，1 flit，占 RSP VC，释放该笔事务的 tracker 表项。
度量：闭环批量每核 K 笔，争用窗 [0, 第一核耗尽]；主指标 = 100 拍窗内十核写带宽的 CoV（标准差 / 均值）再对窗取平均；辅指标 = 全程总带宽 / R* 与各核完成时间。全篇同一口径。
05 / 60

## Slide 6
关键 setup
HUAWEI
F A B R I C C O N F I G
八项决定结论的配置
上环端口
每方向一组 × REQ / RSP / DAT，每口 1 flit/cycle → 每节点 6 个上环口。
下环端口
每 (node, VC) 一个「两写一读」buffer：两方向可同拍各写 1 flit，PE 每拍只读 1 flit。
上环队列
每 (node, VC) 12 深共享 FIFO + 每向 8 深 inject Q，各接一个上环口。
下环队列
深度 12。整轮里满的比例 0%，从来不是瓶颈 —— 所以带宽不是被下环侧卡住的。
在环绝对优先
bufferless：transit flit 永不被本地注入打断，注入只能挤空隙。
I-tag / E-tag
t_inj = 16、hold = 8 定向上游预约单槽；t_xfer = 1，首次下环失败即打标，再到达时最高优先级下环。
每核 outstanding = 128
全文统一设定，不是扫描轴。最坏空载写 RTT 89 拍 × 等速率 2/7 笔/拍 ≈ 26 笔在飞，所以 128 不绑定环；HA tracker 512 远大于 10 × 128 的供给，也不绑定。
专用流控总线
广播，不占 NoC hop；任何使用固定 30 拍延迟（物理约束，不是可调项），控制窗 64 拍。
06 / 60

## Slide 7
HUAWEI
02
S E C T I O N T W O
S0 的具体问题
总带宽已经打到理论上限的 97.02%，但十个核的长期速率差 1.8485 倍。
K E Y M E S S A G E
带宽这条线基本关死了；真正的缺陷在公平性一侧，而且是几何决定的固定分组，不是随机抖动。
07 / 60

## Slide 8
S0：总带宽已打满
HUAWEI
B A N D W I D T H I S S A T U R A T E D
97.02%
S0 = 5.5440 flit/cycle
占等速率上限 R* = 5.7143
左 = 每个 VC 的 40 条有向链路按占用率排序，天花板是「每拍 1 flit」；右 = 绑定链路的拍数预算。两幅都不把分箱带宽和理论上限放在同一根轴上。
判据：链路已经快满了
最忙 hop（7:1:rsp）占用 98.78%。它们就是 R* 的绑定项 —— 带宽是被链路卡住的，不是被队列或端口卡住的。
差的 2.98% 是什么
makespan 72,150 = 70,000 载有效载荷 + 1,270 绕环重发 + 880 空转，三项逐拍相加相等。core_outstanding 固定为 128、覆盖最坏 RTT；在这个前提下，环没有被在飞上限卡住。
官方 S0 已是 I-tag 的带宽最高点
I-tag 工作点 t_inj = 16、hold = 8 来自官方网格的带宽最优，总带宽 97.02% R*。再往公平一侧调（更短 t_inj / 更短 hold）会掉带宽；加深下环队列也不能抬高这条绑定 hop。
08 / 60

## Slide 9
S0：各核写带宽
HUAWEI
P E R - C O R E B A N D W I D T H
六快四慢，
是固定分组不是抖动
最低 C8 = 0.41444，最高 C14 = 0.76611。慢的那四个正是「邻接 mem 数 = 1」的 C0 / C8 / C10 / C18。
1.8485
整窗 MAX / MIN（S0，K = 20000）
C0
0.417
C2
0.752
C4
0.763
C6
0.750
C8
0.414
C10
0.422
C12
0.756
C14
0.766
C16
0.747
C18
0.420
条长按 0.75 flit/cycle 归一。8 个 HA 收到的 WriteData 完全相等（50,000 / HA），所以这不是访存不均。
09 / 60

## Slide 10
S0：100 拍瞬时不均衡度
HUAWEI
I N S T A N T A N E O U S I M B A L A N C E
0.3911
100 拍窗十核带宽的 CoV（标准差 / 均值）
理想控制器 ≈ 0（整数粒度）
左 = 主指标随时间；右 = 同一份数据换观察窗宽度，实测始终高于理想控制器。
不是个别坏箱
522 个箱里最差 5% 的箱 CoV ≥ 0.468，最差箱 0.502。右图把观察窗一路放宽：抹平抖动后仍收敛到 0.2663 的地板，到不了理想控制器。
抖动抹平后的下限仍有 0.2663
给每核每箱都填上它自己的长期均值（抖动全抹掉、只留速率差），CoV 就降到底了 —— 这是任何「只整时机、不搬份额」机制的地板。
所以要降低不均衡度，必须真的搬速率
核间长期速率 41.45 vs 76.61 flit/箱（比 1.8481）。核内抖动占方差 54.3%，但封顶的是另外那 45.7% 的核间差 —— 100 拍窗内每核有 62.1 个 flit，整数粒度不构成限制。
10 / 60

## Slide 11
根因
HUAWEI
R O O T C A U S E
几何 × 机制 = 固定的六快四慢
01
几何：邻接 mem = 1
N9 / N19 是非终端，于是 C0 / C8 / C10 / C18 紧邻的 memory 只有一个。它们的写必须挤到环上最忙的那几条 hop 上，而其余六核可以在两侧分流。
带宽与邻接 mem 数的相关系数 0.997。改路由也变不出第二个邻居。
02
机制：在环绝对优先
无缓存环上 transit flit 永不被本地注入打断，注入只能挤空隙。决定上环延迟的是空隙的分布而不是总量 —— 坐在热段起点的节点看到的空隙最少、最不规则。
官方 run 最忙 hop 占用 98.78%；短探测把绑定 hop 的空槽逐拍分类，「端口空闲」一列合计近零 —— 没有一个空槽是仲裁失误。
03
症状：差距全在「等着上环」这一段
8 个 HA 收到的 WriteData 完全相等，每核每方向成功上环数也被路由钉死在 30,000 笔、逐位相同。服务侧没有任何不均。
所以差的不是「谁被服务得多」，而是「谁等得久」—— 决策点在注入排队，不在存储侧。
11 / 60

## Slide 12
HUAWEI
03
S E C T I O N T H R E E
S1 方案与实测
拥塞检测、拥塞传递、拥塞反馈、流量控制，以及两个工作点的实测。
K E Y M E S S A G E
S1 默认档：CoV 0.3911 → 0.2169（-0.174），总写带宽 -15.3%；S1T 把带宽收回后，CoV 回到与 S0 同一水平。计入 leave FIFO 占用 > 1 之后，S1D 不再等于 S0：下环一路能驱动等级，但几乎只掉带宽、不搬公平。
12 / 60

## Slide 13
S1 机制：检测 / 传递 / 反馈 / 控制
HUAWEI
S E N D E R - D R I V E N · R A T E - B A S E D · B U S - T R I G G E R E D
S1：拥塞等级广播 + 节点级 AIMD
01
拥塞检测
每节点每 64 拍窗统计上环失败与下环失败（绕环偏转 + leave FIFO 写入后占用 > 1），分 total（任何原因）与 net（仅在环占用造成）两路。
等级 = min(7, 计数 ÷ 8)，量化成 3 bit：0–7→0，8–15→1，…，≥56→7。
02
拥塞传递
每方向 3 bit 的专用广播总线，从不占用 NoC hop，因此不会自我加剧拥塞。
本设计里任何总线使用固定 30 拍延迟（物理约束）；30 < 窗口 64，所以反馈仍能赶在下一次 AIMD 之前送到。
03
拥塞反馈
每节点维护一张受控节点表 —— 自己的 flit 会经过的那些 path nodes（20 项 × 6 bit）。
反馈值取这些节点等级的 max：路径上最堵的那一段说了算。
04
流量控制
最终等级 = level_of(自身 total 失败 − 8 × 收到的 max net 等级)。
对每窗整型注入预算做 AIMD：乘性减 α = 0.75 / 0.5 / 0.25，加性增 β = +16 / +8 / +2，出口是令牌桶闸门。
第 ① 段的信号是本节点上环失败。无缓存环上这类失败多数来自他人 transit，因此等级同时反映「本核注入多」和「本核被路过」。
13 / 60

## Slide 14
S1 效果：默认档与调参档
HUAWEI
T W O O P E R A T I N G P O I N T S
-15.3%
S1 默认档相对 S0 的总写带宽
CoV -0.174
左 = 每核写带宽对比；右 = 总写带宽—CoV（横轴 CoV，纵轴总写带宽）。圆 / 方 = S1 的 AIMD 网格（band × cap × window × burst × dir_split × scope）；星 = S0 / 出厂 S1 / S1T。下环失败含 leave FIFO 占用 > 1。
S1 默认（band = spec）
100 拍窗 CoV 0.3911 → 0.2169，整窗 max/min 1.8485 → 1.3348；总写带宽 5.5440 → 4.6982（-15.3%）。
S1T 每向预算（调参后）
S1 的 AIMD 网格（band / cap / window / burst / dir_split / scope）选出的最优点（dir_split、cap 0.5、w 64、burst 1）：带宽 5.4763（-1.2%），CoV 0.3940，max/min 1.9247。
两档各取一端
从 S1 走到 S1T：带宽 +16.6%，CoV +0.177。带宽接近 S0 的配置，CoV 也回到 S0 附近。
14 / 60

## Slide 15
S1 实测：各核带宽如何变化
HUAWEI
M E A S U R E D P E R - C O R E S H I F T
快核被压下来，慢核窗内速率略升，总带宽仍掉
max/min 从 1.8485 降到 1.3348：差距在收，总量也在收。
机制在做什么
检测：本节点上环失败 / 下环失败（真偏转 + leave FIFO 占用 > 1），量化成 3 bit 拥塞等级。
控制：按路径上最高等级对注入预算做 AIMD，出口是令牌桶。
执行：没额度的拍不上环。
实测各核变化
信号来源：乘性减仍主要由本节点上环失败触发；下环一路现在把 leave FIFO 占用 > 1 也算进去。
快核被压、慢核略升：慢核 C8 0.41444 → 0.43528（+5.0%），快核 C14 0.76611 → 0.57095（-25.5%）。
令牌桶：没额度就不上环；该槽沿途节点都可以使用。
-15.3%
S1 默认档相对 S0 的总写带宽
54 组
S1 AIMD 参数网格（去重后）
21,220
S1 硬件 FF‑eq（总线 + 表 + 乘法器 + 令牌桶）
15 / 60

## Slide 16
S1 信号细分：只计上环失败 / 只计下环失败 / 两者都计
HUAWEI
S 1 S I G N A L S P L I T
280,470
/ 900,119
下环失败 / 上环失败（S1 全程）
下环 = 真偏转 0 + FIFO 占用>1 280,470
四根柱 = S0 / S1D（只计下环）/ S1U（只计上环）/ S1（都计），K = 20000 uniform 写；下环失败 = 绕环偏转 + 两写一读 leave FIFO 占用 > 1。
三档怎么实现
参数 signal = up / down / both：up 只计上环失败；down 只计下环失败（真偏转，以及 leave FIFO 写入后深度 > 1）；both = 现有 S1，取二者 max。FIFO 本身仍是两写一读、深度 12。
实测：计入 FIFO 占用后下环一路不再沉默
S1U：总带宽 4.9728、100 拍 CoV 0.2169、完成时间 68,843–80,387。
S1D：4.8976 / 0.3954 / 52,792–81,633。
S1D 不再等于 S0：leave FIFO 占用 > 1 已经能驱动 down 等级。
新口径下的量级
S1 全程上环失败 900,119 次；下环失败 280,470 次（其中绕环偏转 0，FIFO 占用>1 280,470）。
占用 > 1 只改计数与 S1 的 down 信号，不把 flit 再送回环，也不打 E-tag。
16 / 60

## Slide 17
S1 信号细分：各核完成时间曲线
HUAWEI
P E R - C O R E C O M P L E T I O N
1.546
→ 1.168
最晚 / 最早：S1D → S1U
同一组四个慢核，差距收窄但仍在
横轴 cycle，纵轴 = 该核已上环 WriteData / 本核配额；红 = 邻 mem = 1 的四核（C0 / C8 / C10 / C18），蓝 = 其余六核；右 = 十核最后一个 flit 上环的时刻。下环失败含 leave FIFO 占用 > 1。
S1D：只听下环失败
十核完成时间 52,792–81,633，比值 1.546。leave FIFO 占用 > 1 已经进入 down 信号，完成曲线不再等于 S0。
S1U：只听上环失败
十核完成时间 68,843–80,387，比值 1.168；最早完成时刻从 52,212 推到 68,843。
两个口径说的不是一件事
100 拍 CoV 看窗内瞬时份额，完成时间比看长期速率。S1 把 CoV 从 0.3911 降到 0.2169（-0.174），完成时间比从 1.382 到 1.236，四慢核依然是同一组核。全部 13 个方案的完成曲线见第六节末两页。
17 / 60

## Slide 18
HUAWEI
04
S E C T I O N F O U R
现有拥塞控制
算法的分类
按第 21 页的两个正交维度分类：先按拥塞信号（行），再按控制点（列），给出各类优缺点并定位 S1。空白格已按保留名单核对：无一落入。
K E Y M E S S A G E
S1 落在「源端速率 × 显式等级」：降速由本节点失败触发。无缓存环上这类失败多数来自他人 transit。同一行的方案共用这一信号。
18 / 60

## Slide 19
分类 · 拥塞信号（第 21 页的行）
HUAWEI
T A X O N O M Y B Y S I G N A L = P A G E 1 9 R O W S
听什么决定盲区（= 第 21 页的行）
无信号 / 1 bit 需求
代表：S29。
听什么：固定日历 + 每核 1 bit「有活」。
优：无测量、无收敛。缺：不知道谁落后。
本地观测
代表：S16 / S21 / S26 / I-tag。
听什么：本节点的占用、失败或授权数。
优：零新报文。缺：源端格子会把别人造成的失败算到自己头上。
链路占用
代表：S27。
听什么：hop 占用率，沿邻线上传。
优：信号就在拥塞 hop。缺：无缓存环上「保护链路」= 空转。
时延
代表：S17 / S19。
听什么：带内 RTT（Comp 回程）。
优：不需要专用总线。缺：无缓存环几乎没有排队时延。
ECN 标记
代表：S18 / S20。
听什么：RSP 上的一比特标记。
优：复用已有通道。缺：标记仍来自本节点失败。
显式等级
代表：S1 / S1T / S15 / S22。
听什么：广播的拥塞等级或进度。
优：全局可见。缺：等级同时含本核注入与被路过；S22 只换了线上内容。
显式速率
代表：S28 / S28S。
听什么：瓶颈自己算出的 share。
优：源端不必猜。缺：总线最宽；不公平不在 hop 份额。
19 / 60

## Slide 20
分类 · 控制点（第 21 页的列）
HUAWEI
T A X O N O M Y B Y C O N T R O L P O I N T = P A G E 1 9 C O L S
动手处决定天花板（= 第 21 页的列）
路径选择
代表：S26（UGAL / Valiant 类）。
动手处：选最短还是绕远。
优：不扣注入量。缺：绕远本身要多占链路。
逐跳背压
代表：S27（PFC / wormhole 类）。
动手处：上游链路 XOFF。
优：不丢包，实现最简单。缺：需要可暂停队列，会形成拥塞树。
源端速率
代表：S1 族、S17 / S18 / S21 / S28。
动手处：注入令牌桶。
优：直接控总量。缺：闸门只能「扣住」，让出的槽被沿途吃掉。
源端窗口
代表：S19 / S20。
动手处：在飞事务数。
优：与 CHI 事务模型对齐。缺：不管瓶颈处先服务谁。
环上仲裁
代表：I-tag / S22。
动手处：环上谁先用这一拍。
优：控制点就在拥塞 hop。缺：要动仲裁器。
预约调度
代表：S29（TDMA / Fastpass 类）。
动手处：预分配时隙。
优：拥塞不形成。缺：空闲时隙会浪费（S29 用 1 bit 回收）。
接收端授权
代表：S16（Homa / NDP 类）。
动手处：completer 的 DBIDResp。
优：控制点在真正拥塞的下环侧。缺：要动事务层。
20 / 60

## Slide 21
S1 在分类中的位置
HUAWEI
列 = 控制点 = 第 20 页（决定天花板）；行 = 拥塞信号 = 第 19 页（决定盲区）。「无」= 保留方案不在此格；灰底 = 既有；红框 = S1；绿框 = 原无代表、本次补齐。
W H E R E S 1 S I T S
S1 = 源端速率 × 显式等级
控制点：「源端速率」列 —— 每核每窗的整型注入预算，出口是令牌桶。
信号：「显式等级」行 —— 3 bit 拥塞等级，专用广播总线，固定 30 拍。同格还有 S1T、S15、S21+eq、S23。
空白格已核对：无既有保留方案
名单 = 官方 WRITE_CASES + 筛选轮 Pareto（S15 / S17 / S18 / S21 / S21+eq / S23）。每一条都落在有点的格子里。
已撤回的 S24 本会落在「源端速率 × 无信号」，S25 与 I-tag 同格；两者因写死 λ*=2/7、换流量即失效，不计入既有方案。
空白格的「无」只断言本研究保留名单，不是「文献里不存在这类组合」。
21 / 60

## Slide 22
HUAWEI
05
S E C T I O N F I V E
公平性 — 总带宽
的 trade-off
先把「要少一点不均衡到底该付多少带宽」这条曲线精确算出来，再从它推导出一个同时表示总带宽和不均衡度的标量 φ。
K E Y M E S S A G E
总带宽和公平性确实不可兼得：把十个核压到完全等速率，结构上就要放弃 10.71% 的峰值带宽。理想汇率 κ = 2.177 flit/cycle 每单位 CoV；φ = (R − κ·CoV)/R* 在上界上恒为 1，S16 0.915、S0 0.821、S1 0.740。
22 / 60

## Slide 23
公平性 — 带宽交换曲线
HUAWEI
横轴 = 不均衡度 CoV（十核 100 拍窗带宽的标准差 / 均值，0 = 完全均等，越右越不均）；红线 = 每个 CoV 上限下的理论最高带宽；13 个点 = 官方 K = 20000 全部实测方案（含 S26–S29）。I-tag 只是 S0 的 t_inj / hold 调参，不是独立机制。
H O W T O R E A D T H E C U R V E
先认四个量
λc：第 c 个核的事务速率。
占用表：每笔事务占哪些链路、各几拍；路由固定后这张表就固定。
CoV：允许的最大不均衡度（十核速率的标准差 / 均值）。
R(CoV)：不均衡度 ≤ CoV 时的最高总带宽。
红线点：固定 CoV 上限，枚举十个核的速率组合，链路每拍 ≤ 1 flit，取总带宽最高的那个。CoV 从 0 逐点放宽即得整条红线（凸优化全局上界，不是对仿真点拟合）。
红线上 = 该不均衡度下理论最好；红线下 = 机制损失；红线上方不可能。最左端 CoV = 0 即 R* = 5.7143；CoV ≥ 0.306 后红线平在 R_max = 6.40。在 CoV 坐标下红线是直线 R* + κ·CoV，κ = 2.18 —— 为什么见下一页。
23 / 60

## Slide 24
标量指标推导：把上界在 CoV 坐标下拉直
HUAWEI
左：LP 上界的 79 个点画在（CoV，总带宽）平面上是一条直线 R = R* + κ·CoV（κ = 2.177，RMS 残差 0.011，最大相对残差 0.43%）；蓝虚线 = 过 S0 的平行线，它与纵轴的交点就是 Φ(S0)。右：13 个方案 1 − φ 的两项分解。
S Y M B O L S , T H E N H O W T O R E A D I T
符号表（单位都是带宽 flit/cycle）
R 实测总带宽；R* = 5.7143，十核完全等速率（CoV = 0）时的最高带宽。
CoV 不均衡度 = 十核 100 拍窗带宽的标准差 / 均值。
κ = 2.177，红线斜率 = 理想汇率：最好的控制器每多 1 单位 CoV 换到的带宽。
Φ = R − κ·CoV：把不均衡按理想汇率「退」成带宽后剩下的等速率等效带宽；φ = Φ / R*，理想 = 1。
左图怎么读
红点全在红线上 ⇒ 上界任一点 φ ≡ 1。过 S0 作红线的平行线（蓝虚线），滑到 CoV = 0 读出 Φ(S0) = 4.693；竖箭头 R* − Φ = 1.022 = (1−φ)·R*。
灰虚线 = 等 φ 线，与红线平行：线上每一点的等速率等效带宽 Φ 相同。
右图：1 − φ = 蓝（带宽缺口 (R*−R)/R*）+ 橙（不均衡折成带宽 κ·CoV/R*）。S16 0.915、S0 0.821、S1 0.740。
24 / 60

## Slide 25
13 个方案各自的旋钮轨迹：都不是那根 LP 直线
HUAWEI
每个面板 = 该方案自己的一个旋钮；K = 2000，CoV 仍是 100 拍窗。红线 = LP 上界（CoV ≥ 0.306 后平在 R_max）；星 = 官方工作点。S1 按 band 拆成三条，不是把 9 个点连成一条。
K N O B ≠ L P L E V E R
是的：每条曲线是该方案自己的旋钮
每个面板只动一个标量：S0 / ITAG 扫 t_inj，S16 扫 oc，S1 按 band 拆成三条，S29 扫 slot。
红星 = 官方点。13 次独立扫描，不是混拟合。
为什么大部分不是直线
红线直，因为最优只有一个方向：4 个慢核 → 6 个快核，R 与 σ 都正比于挪动量 δ。
旋钮不是这个 δ：先重分配，再一律限流（竖着掉），再错杀 / 空转 / 短窗抖动。
本质：旋钮 ≠ LP 的那根杠杆
LP 直线是最优速率沿单一自由度的像；旋钮同时搅动份额、空转和 100 拍窗抖动。
筛选轮上仅 S16 的 oc 段贴近红线斜率。S28S 竖直；S19 / S20 / S22 / S1T 不动；S26 两边都坏。
25 / 60

## Slide 26
HUAWEI
06
S E C T I O N S I X
理论最优与
各方案 Pareto
先钉死「无限聪明、无限快的控制器最多能做到什么」，再把实测方案摆进同一张图。
K E Y M E S S A G E
一个无限聪明的拥塞控制器，最好也就是 5.7143 flit/cycle（S0 的 103.1%）配 CoV ≈ 0。可争的总带宽只有约 3 个点，均衡那一侧才是主战场。
26 / 60

## Slide 27
理想拥塞控制器的上限
HUAWEI
T H E R E F E R E N C E E V E R Y T H I N G I S D I V I D E D B Y
无限聪明、无限快，只受资源守恒约束
什么是 LP 模型
LP = 线性规划：变量是十个核各自的注入速率，约束是每条链路每拍最多搬 1 flit，目标是把总带宽做到最大。因为路由和握手都固定，「一笔事务占几条链路各几拍」是一张常数表，占用量随速率线性增长，所以这个最大值能被精确解出来、不需要仿真。
模型里没有缓冲、没有在环优先、没有 I-tag / E-tag —— 这是有意的：让机制造成的损失也留在待解释的差距里。
两个界
最大吞吐 R_max = 6.4000 flit/cycle。但这一点的解不唯一，其中最差的那个把 C0 / C10 完全饿死 —— 不是可交付的工作点。
等速率点 = 强行要求十个核速率完全相同时能达到的最大总带宽。此时每核 λ* = 2/7 = 0.2857 笔/拍，合计 R* = 40/7 = 5.7143。它就是「最公平」那一端的天花板，全篇的分母都是它。
瓶颈在环上的链路，不在注入或下环端口 —— 加深队列、加宽端口都抬不高它。
理想控制器能做到什么
100 拍箱内全环有 571.4 个写 flit，每核约 57.1 个。一个确定性的理想控制器把箱内总量按整数尽量均分，得 CoV_ideal = 0.0055。
也就是说：理论最优 = 5.7143 flit/cycle（S0 的 103.1%）配 CoV ≈ 0。整数粒度不构成任何限制。
适用范围：λ* = 2/7 是「fabric + 流量 pattern」的联合解，不是 fabric 常数。换成 hot 之后绑定资源从入环 hop 变成热簇的下环口，λ* 掉到 0.100、R* 掉到 2.0000 —— 任何把 λ* 写进硬件的设计只对它被推导时的那个 pattern 正确。
27 / 60

## Slide 28
收益 — 硬件开销 Pareto
HUAWEI
纵轴 φ = (R − κ·CoV)/R*：总带宽减去按理想汇率折成带宽的不均衡，再除以 R*，理想 = 1.0；筛选轮 K = 2000，100 拍窗。横轴 FF‑eq = 等效触发器数。红 = 前沿（同价无人能超）；橙 = 次前沿（去掉前沿后再求 Pareto）。
F R O N T I E R + S E C O N D F R O N T
前沿：S0 → S16
筛选轮面积—φ：S0（0 FF‑eq，φ = 0.851）被 S16（900，φ = 0.906）支配。再贵的点 φ 都超不过 S16，所以前沿只有这两点。
官方 K=20000 现算：S0 φ = 0.821 → S16 φ = 0.915。
次前沿：S26 / I-tag / S22(w32)
去掉 S0、S16 再求 Pareto：S26（1,560，φ = 0.835）、I-tag 调参（3,120，0.873）、S22 深队列（1,198,560，0.886）。
I-tag 不是独立机制，只是 S0 的 t_inj / hold 调参；S22(w32) 用百万级 FF 换 0.886，仍低于 S16。
官方点 S22 / S29 / S1 的 φ 为 0.841 / 0.852 / 0.740，都在两条前沿之外。
28 / 60

## Slide 29
固定非均匀流量下的 φ Pareto
HUAWEI
hot：十个核全部写入 HA 11 / 13。R* = 2.0000（等速率 = 最大吞吐）。纵轴改成与上一页相同的 φ = (R − κ·CoV)/R*，κ 沿用 uniform 的 2.1769；红 = 前沿，橙 = 次前沿。
S A M E φ , S H I F T E D T R A F F I C
前沿：仍是 S0 → S16
同一 κ、该 pattern 自己的 R*。S16 φ = 0.386（900 FF‑eq）支配 S0 的 0.027。窗口类 S19 / S20 带宽到 98.9% R*，但 CoV = 1.33，φ 落到 −0.46，不进前沿。
次前沿：S26 / S29 / S21 / S21+eq
去掉 S0、S16 再求：S26（1,560，φ = 0.086）、S29（4,440，0.099）、S21（4,960，0.313）、S21+eq（6,880，0.314）。
S28S（12,680，φ = 0.378）φ 更高，但是 hop 静态等分，只对固定份额成立，不适用于动态非均匀流量，不进入下一组旋钮页。
读图前提：κ = 2.1769 借自 uniform 前沿，非 hot 自身影子价格 —— hot 的 r_fair = r_max = 2.0，前沿水平、κ_hot = 0，公平免费。故本页对 CoV 计价偏严：改用 κ_hot = 0 则 S19 / S20 由倒数第二变第一。
换流量之后窗口能保住容量，但按 uniform 的 φ 计价仍输给授权重排。下一组页：这两个前沿上每个方案只扫一个旋钮的 (R, CoV) 轨迹。
29 / 60

## Slide 30
S0：扫 I-tag 饥饿阈
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 t_inj；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
F R O N T · t _ i n j
第 28 / 29 页前沿（0 FF‑eq）
t_inj：连续上环失败多少拍才升 I-tag。off = 关掉 I-tag。
这是基线自己的唯一旋钮，不是拥塞控制器。
这一扫走了多远
R 从 5.309 到 5.500（Δ = +0.190）；CoV 从 0.190 到 0.352。
工作点 t_inj = 16：R = 5.386，CoV = 0.343。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
30 / 60

## Slide 31
S16：扫授权超额 overcommit
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 overcommit；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
F R O N T · o v e r c o m m i t
第 28 / 29 页前沿（900 FF‑eq）
overcommit：completer 同时在飞的授权上限。
旋钮动的是 HA 授权窗口，不写死 λ*，不含流量先验。
这一扫走了多远
R 从 3.309 到 5.458（Δ = +2.149）；CoV 从 0.067 到 0.291。
工作点 overcommit = 20：R = 5.432，CoV = 0.220。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
31 / 60

## Slide 32
S26：扫绕远跳数上限
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 route_max_extra；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
S E C O N D F R O N T · e x t r a h o p s
第 28 / 29 页次前沿（1,560 FF‑eq）
route_max_extra：最短路之外最多允许多走几跳。
只看本节点两个出向的失败率 EWMA，无 pattern 常数。
这一扫走了多远
R 从 4.907 到 5.453（Δ = +0.546）；CoV 从 0.270 到 0.343。
工作点 route_max_extra = 2：R = 5.407，CoV = 0.291。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
32 / 60

## Slide 33
I-tag：扫 t_inj（hold 固定为 2）
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 t_inj；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
S E C O N D F R O N T · S 0 R E T U N E
第 28 页次前沿（3,120 FF‑eq）
t_inj：与 S0 同一旋钮，但 itag_hold 冻在 Pareto 点的 2。
不是独立机制，也不是流量先验；留在名单只因它在次前沿上。
这一扫走了多远
R 从 5.238 到 5.493（Δ = +0.255）；CoV 从 0.119 到 0.299。
工作点 t_inj = 2：R = 5.392，CoV = 0.185。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
33 / 60

## Slide 34
S22(w32)：扫赤字阈值 dfc_margin
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 dfc_margin；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
S E C O N D F R O N T · d f c _ m a r g i n
第 28 页次前沿（深队列 + 窗 32，1,198,560 FF‑eq）
dfc_margin：落后多少才请求让路。窗与队列冻在 w32 工作点。
信号是总线上的达成量，不编译 λ*。
这一扫走了多远
R 从 5.503 到 5.536（Δ = +0.033）；CoV 从 0.187 到 0.213。
工作点 dfc_margin = 3.0：R = 5.536，CoV = 0.213。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
34 / 60

## Slide 35
S29：扫日历时隙 slot
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 tdma_slot；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
S E C O N D F R O N T · s l o t
第 29 页次前沿（4,440 FF‑eq）
tdma_slot：每个核一次占用出向 hop 的拍数。
日历是拓扑常量，需求位是本地事实，不含 pattern 先验。
这一扫走了多远
R 从 4.358 到 5.221（Δ = +0.864）；CoV 从 0.203 到 0.270。
工作点 tdma_slot = 2：R = 5.152，CoV = 0.203。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
35 / 60

## Slide 36
S21：扫漏桶余量 headroom
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 pace_headroom；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
S E C O N D F R O N T · h e a d r o o m
第 29 页次前沿（4,960 FF‑eq）
pace_headroom：把测到的达成速率放大多少再写入漏桶。
速率从本核已拿到的量自时钟，不写死份额。
这一扫走了多远
R 从 2.750 到 4.258（Δ = +1.508）；CoV 从 0.063 到 0.326。
工作点 pace_headroom = 1.5：R = 4.258，CoV = 0.063。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
36 / 60

## Slide 37
S21+eq：扫漏桶余量 headroom
HUAWEI
横轴 = 100 拍窗 CoV，纵轴 = 总写带宽 R；红线 = LP 上界；折线 = 只动 pace_headroom；星 = 第 28 / 29 页工作点。K = 2000，与 Pareto 筛选轮相同。
S E C O N D F R O N T · h e a d r o o m
第 29 页次前沿（6,880 FF‑eq）
pace_headroom：测到的达成速率放大多少再写入漏桶。均衡开着，tol 冻在 0.02。
比的是总线上的实测达成量，不是 λ*。扫 tol 在此工作点完全不动，所以改扫会动 (R, CoV) 的 headroom。
这一扫走了多远
R 从 0.642 到 4.258（Δ = +3.616）；CoV 从 0.063 到 0.321。
工作点 pace_headroom = 1.5：R = 4.258，CoV = 0.063。
第 28 / 29 页前沿 + 次前沿里，S24 / S25 因写死 λ* 已撤回；S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，不收录。
37 / 60

## Slide 38
各方案的各核完成时间曲线
HUAWEI
12 个方案，同一 fabric、K = 20000 uniform 写；每格十条线 = 十核累计上环 WriteData / 配额，虚线 = 最早与最晚完成时刻。S1U / S1D 与 S1 / S0 逐拍相同，不重复。S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量，未画。
W H O F I N I S H E S L A S T
三种形态
六快四慢（S0 1.382、S1T 1.385、S19 1.382、S20 1.400）：S0 完成时间 52,212–72,131。
收得很齐：S16 1.000。
中间态（S22 1.112、S29 1.161、S1 1.236）：慢核仍慢，差距收窄。
拐点的含义
六快四慢的方案里，慢核曲线在快核完成瞬间斜率抬升 —— 瓶颈是满载环上的上环机会，不是慢核自身。
S16 完成时间 70,855–70,880，带宽 +1.7%。
完成时间比是长期速率比的另一种读法；它和 100 拍 CoV 不是同一件事，见下页。
38 / 60

## Slide 39
完成时间跨度 vs 瞬时不均衡度
HUAWEI
T W O R E A D I N G S
25 拍
S16 十核最早与最晚完成时刻之差（70,855–70,880）
S0 为 19,919 拍
左：每个方案十核从最早到最晚完成的区间（千拍），右端数字 = 最晚 / 最早；右：100 拍 CoV 与完成时间比的散点。
两个口径给出不同排序
S27 CoV 0.4817 高于 S1 的 0.2169，完成时间比却是 1.308 对 1.236：背压把所有核一起拖慢，长期份额反而接近。S22 CoV 0.3318，完成时间比 1.112。
S16 两项一起动
S16：CoV 0.1897、完成时间比 1.000、总带宽 +1.7%。
对架构评审的意义
瞬时 CoV 回答「任一 100 拍里有没有核被饿」，完成时间比回答「一批工作最后是谁拖尾」；两者都要看，S1 的 CoV -0.174 对应完成时间比 1.236（S0 为 1.382）。
39 / 60

## Slide 40
HUAWEI
07
S E C T I O N S E V E N
前沿方案详述
三个落地候选、两个研究对照：机制示意 + 与 S0 / S1 的同口径实测；S16 / S22 / S29 各再加两页微架构框图与逐拍示例。
S E L E C T I O N R U L E
S16 是主方案；事务层不可改时走环仲裁分支，其中 S22 效果最好、S29 便宜 3.1 倍；S19 / S20 只用于验证 requester 动态窗口的边界。
40 / 60

## Slide 41
S16 授权保留（900 FF‑eq） · receiver-driven / 本地触发 / 零新报文
HUAWEI
上 = 写路径：把协议本来就要发的 DBIDResp 当授权用；下 = 读路径：同一套状态可以照搬，但实测不需要（见下页）。
F R O N T I E R · C O M P L E T E R M E C H A N I S M
四段机制（与 S1 同格式）
① 检测：HA 只数自己的在飞授权数。不需要任何拥塞信号 —— 拥塞就发生在它自己的下环口上。
② 传递：零。不加总线、不加带内标记，线格式完全不动。
③ 反馈：REQ 到达后先排队而不是立即授权，同时在飞授权 ≤ overcommit = 20。
④ 执行：在排队者里把授权给迄今被服务最少的那个核。
改的是事务层，不是链路层
四段全部落在 completer 内部：它决定什么时候、先给谁发 DBIDResp。线格式、协议状态机都不动，但动了 HA 的事务调度 —— 这一条决定它能不能落地，见结论页。
overcommit = 20 跟踪的是 HA 实际占用（≈ RTT×λ / n_HA），不是 core_outstanding：上限 128 覆盖最坏 RTT 之后占用仍约 30，工作点仍是 20。取到 128 就扣不住授权，S16 退化成 S0。
41 / 60

## Slide 42
S16 实测：写侧要做，读侧不用做
HUAWEI
M E A S U R E D · U N I F O R M
0.1897
S16 写侧 100 拍 CoV（S0 = 0.3911）
总写带宽 +1.7%，整窗 max/min = 1.0001
左两幅 = 写（K = 20000），右两幅 = 读（K = 5000）；每幅内三根柱依次 S0 / S1 / S16，橙虚线 = 理论上限 R*。注意读侧 S0 与 S16-R 两根柱几乎一样高。
写：低代价把份额搬回去
CoV 0.3911 → 0.1897，整窗 max/min 1.8485 → 1.0001，总带宽 +1.7%，φ 0.821 → 0.915。
对照 S1：CoV 0.2169，带宽 -15.3%。
读：S0 本来就是齐的（128 B CompData）
十个核读侧 CoV 0.1298、max/min 1.0101，带宽 99.35% R*。128 B 读没有待解决的问题；64 B 读见后两页。
所以读侧建议不做
S16-R 带宽 99.44% R*（+0.1%）、CoV 0.0692，收益在噪声量级，不值一次事务层改动。
对照：S1-R 读侧带宽 -6.5%、CoV 0.1364。
42 / 60

## Slide 43
读侧补充：CompData = 1 / 2 / 4 flit 时 S0 的不均衡度
HUAWEI
R E A D - S I D E F A I R N E S S
2.2821
CompData = 1 flit 时 S0 读侧 max/min（2 flit = 1.0101）
与写侧的 1.8485 同量级，同一组慢核
S0 读，K = 5000 笔/核，REQ 1 flit，CompData 1 / 2 / 4 flit（64 / 128 / 256 B）；右一横轴归一到各自的争用窗长度。
1 flit：不均最大
max/min 2.2821，100 拍 CoV 0.3239；C0 / C10 最慢、C8 / C18 次之 —— 与写侧同一组慢核。总带宽 5.4371。
2 flit 齐；4 flit 长期齐、瞬时抖
2 flit：max/min 1.0101、CoV 0.1298。
4 flit：max/min 1.0054，CoV 0.1839 ——每笔 4 flit 的突发让 100 拍箱内份额抖动，长期份额不受影响。
为什么 1 flit 会不均
1 flit 时 REQ（core→HA）与 CompData（HA→core）每笔各 1 flit，两向负载相同，REQ VC 与 DAT VC 并列最忙（占用 0.943），写侧的注入几何差异经 REQ 方向回到读侧。
2 / 4 flit 时 DAT 单独成为瓶颈（占用 0.980 / 0.964），CompData 由 HA 侧发出，各核等齐。
43 / 60

## Slide 44
读侧各核完成时间：1 flit 六快四慢，2 / 4 flit 十线重合
HUAWEI
R E A D C O M P L E T I O N
1.462
1.007
1.004
完成时间比 · CompData 1 / 2 / 4 flit
只有 1 flit 出现写侧的形态
同上三组；纵轴 = 已收到 CompData / 本核配额，红 = 邻 mem = 1 的四核，蓝 = 其余六核。
1 flit
完成时间 6,288–9,195，比值 1.462；慢核曲线在快核完成后抬升，与写侧 S0 同一形态。
2 / 4 flit
1.007 与 1.004，十条线不可分。4 flit 的抖动只在 100 拍尺度出现，累计曲线上看不到。
对建议的影响
若 workload 含大量 64 B 读，读侧需要和写侧一样纳入 S16-R；128 B 及以上读维持现状的结论不变。
44 / 60

## Slide 45
S16 微架构：HA 内部新增的三张小表和一条决策规则
HUAWEI
灰框 = 基线 HA 已有；红框 = S16 新增。REQ 从左侧下环进 tracker，授权决策读三张小表后驱动已有的 DBIDResp 发送器。
M I C R O A R C H I T E C T U R E · S 1 6
新增状态（每 HA 一份）
outstanding：5 bit，在飞授权数 （上限 20）；授权 +1，一笔写的末 flit 落地 −1。
served[c]：10 × 10 bit 饱和计数，每授权 +2 flit，定期同减最小值。
待授权计数：10 × 6 bit，外加 tracker 每条目 1 bit「已授权」标志。
决策只有两条规则
直通：在飞 < 20 且无人等待 → 到达即授权，轻载零延迟。
排队：从有等待的核里选 served 最小者（同值取小核号），取其最老的未授权条目发 DBIDResp。
无周期控制环、无总线、无新报文。成本口径 900 FF‑eq：10 bit 计数 + 2 比较 + 1 加法，×10；表与标志位挂在 tracker 上未单列。
45 / 60

## Slide 46
S16 工作示例：授权是怎么流向落后核的
HUAWEI
示意 overcommit = 2（实际 20，逻辑逐字相同）。左 = 报文时序；右 = HA 三张表在每一步之后的值，红字是那次改变结果的比较。
W A L K T H R O U G H · S 1 6
六步看懂
①② C0 两笔 REQ 直通授权，在飞到 2。③ C2 的 REQ 只能等。④ C0 第三笔也等。
⑤ C0 第一笔写完 → 空出的名额给 served 最小的 C2，不是先到的 C0。
⑥ 再空一个名额才轮到 C0。
为什么它几乎不花带宽
名额一空立刻补，在飞授权始终顶在上限，HA 下环口没有一拍空转。
它改的是谁拿授权，不是多少授权 —— 所以总带宽 +1.7%。
读侧同一套状态可照搬（served 计 CompData，末 CompData 落地释放名额），但前页已证明读侧没有待解决的问题。
46 / 60

## Slide 47
S19 Swift / S20 DCTCP（各 5,840 FF‑eq） · requester 动态窗口
HUAWEI
两者共用每核动态 outstanding 窗口；S19 用协议天然 RTT，S20 用 HA tracker 产生的 1 bit ECN 标记。
R E F E R E N C E · W I N D O W C C
共同执行器：动态 outstanding
每个 core 维护窗口 Wc：只有当前在飞事务数 < Wc，才允许发新的 REQ。初值 16、下限 8、硬上限仍是 core_outstanding = 128。
事务完成归还名额；Retry 重发不受窗口限制。窗口有名额时允许突发，因此比逐拍 rate pacer 更贴近 CHI 的事务模型。
S19：RTT 驱动
REQ 上环到 DBIDResp 回到 core 就是一份现成 RTT 样本，Retry 往返也被计入。RTT 低于 target 就加窗，高于 target 就按超额比例缩窗。不加报文、不加标记位。
S20：ECN 驱动
HA 根据 request tracker 占用率在 DBIDResp 上附 1 bit mark，RetryAck 直接视为 mark。core 对标记比例做 EWMA；有标记按 α/2 缩窗，无标记按 1/W 加窗。
47 / 60

## Slide 48
S19 / S20 实测：均匀写
HUAWEI
M E A S U R E D · U N I F O R M
-0.8%
S19 相对 S0 的总写带宽（S20 见右卡）
两者各 5,840 FF-eq · requester 动态窗口
三幅依次比较总带宽、100 拍瞬时 CoV、整窗最快 / 最慢核带宽比；每幅内四根柱都是 S0 / S1 / S19 / S20。
信号不同，执行器相同
S19 看端到端 RTT，能覆盖 ring 与 completer 等待；S20 只看 HA tracker 压力，信号更直接但需要 DBIDResp 的 1 bit mark。
当前工作点结果接近
S19：带宽 5.4976（-0.8%）、CoV 0.3888、max/min 1.8767。
S20：带宽 5.4430（-1.8%）、CoV 0.3906、max/min 1.9651。
参考结论
两者都基本保住总带宽，但 CoV 与长期速率差几乎没有离开 S0。这说明 requester 窗口能限制注入量，却没有把瓶颈 hop 的服务机会从快核搬给慢核。
仅保留为 source-side 控制对照，不进入最终架构建议。
48 / 60

## Slide 49
S22 赤字触发的限域让路（13,920 FF‑eq） · 仲裁型 / 总线触发
HUAWEI
复用 S1 那条 6 bit 广播总线，位宽完全相同，只换了线上放什么：从「我有多堵」换成「我这窗发成了多少」。
R I N G - O N L Y · M E C H A N I S M
四段机制
① 检测：每节点只数自己本窗成功上环的 flit 数，饱和到 6 bit。播的是进度，不是拥塞等级。
② 传递：复用 S1 的 6 bit 广播总线（30 拍）。自己的进度也从总线读回，两边过同一个量化器、同一段延迟。
③ 反馈：赤字 = 总线上 10 项的均值 − 自己那一项，越过 0.5 就举请求。让路是单向的：落后的节点永不让路。
④ 执行：让位，不是门控。只对「会从请求者出向 hop 骑过去」的 flit 让路，同时前瞻改发一个会先下环的 flit，让自己的 hop 不空转。
S1 用令牌桶：没额度本拍不上环。S22 只在具体某一拍上让出具体某个位置。
同等不均衡度下让位比门控省 10 倍带宽：S23 门控付 1.50%，S22 让位只付 0.15%（K = 2000 同轮对比）。
49 / 60

## Slide 50
S22 实测：均匀流量
HUAWEI
M E A S U R E D · U N I F O R M
0.3318
S22 写侧 100 拍 CoV（S0 = 0.3911）
总写带宽 -0.3%
四根柱依次 S0 / S1 / S16 / S22，橙虚线 = 理论上限 R*；写侧 K = 20000。后两幅是公平性的两个不同问题，见右侧第三张卡。
与 S1 同口径
S22：CoV 0.3318，带宽 -0.3%，max/min 1.2056，13,920 FF‑eq。
S1：CoV 0.2169，带宽 -15.3%，max/min 1.3348，21,220 FF‑eq。
数字上被 S16 支配，但层次不同
S16 用 1/15 的硬件拿到 CoV 0.1897、带宽 +1.7%。S22 唯一的、也是决定性的优势：它只改环上仲裁，一点事务层都不碰。
两个公平性指标分别在问什么
瞬时不均衡度（每 100 拍算一次十核带宽的 CoV 再聚合）问的是：在任意一小段时间里，十个核是不是同时都在被服务。
长期速率差（整窗最快核带宽 ÷ 最慢核带宽）问的是：把整个争用窗平均下来，有没有哪个核被系统性地拖慢。S0 = 1.8485 意味着最快的核长期比最慢的核快 85%。
50 / 60

## Slide 51
S22 微架构：信号侧 8 个部件 + 仲裁侧插入的两级
HUAWEI
上 = 信号侧：本窗上环数 → 6 bit 总线 → 10 项表 → 加法树 → 赤字 → 请求 FSM；下 = 仲裁侧：在已有的 I‑tag 判定之后插入跨越判定与前瞻。
M I C R O A R C H I T E C T U R E · S 2 2
新增状态（每节点一份）
ok_win 6 bit 饱和计数；cum_bus 表 10 × 8 bit；deficit ×10，钳位 ±64；
请求 FSM ×10：≥ 0.5 举、≤ 0 撤、hold 16 拍到期强制撤。
仲裁侧插在哪一级
候选 DAT flit 先过已有 I‑tag 判定，再问：有没有请求者 h，deficit[h] ≥ 我的 + 3.0 且 h 在这个 flit 的剩余路径上？
有 → 往后 8 深找一个目的地不同、不跨任何请求者的 flit 顶替；找不到才让出本拍。
13,920 FF‑eq 里 12,000 是运算，几乎全是那棵 10 输入加法树（360 × 20）。请求集合可由每节点持有的同一张表本地重算，不需再加信号。
51 / 60

## Slide 52
S22 时间线：一个 64 拍控制窗里发生了什么
HUAWEI
上 = 事件（时间轴分段缩放，93–109 拍放大）；下 = 落后核 C4 与领先核 C2 的赤字轨迹（示例数值）。红色阴影 = C4 请求有效期。
W A L K T H R O U G H · S 2 2
从测到动要 30 拍
窗末 t = 63 播出 6 bit 计数，t = 93 才送达。这 30 拍里没有人让位 —— 赤字信号永远是 30 拍前的均值，这是它比 S16 慢的结构原因。
请求怎么撤
上环即扣 1，赤字 ≤ 0 就撤，不等下一窗；
hold 16 拍到期无论如何撤 —— 请求拦不住 transit，被 transit 卡住的核不能让上游白白空等。
margin 3.0：只向比自己至少多落后 3 flit 的请求者让位，「差不多齐」的不让，避免白扔 hop。
52 / 60

## Slide 53
S29 日历触发的限域让路（4,440 FF‑eq） · 调度型 / 无拥塞信号
HUAWEI
上 = 触发：一张 20 拍的固定日历，加每核 1 bit 需求位；下 = 执行：与 S22 完全同一套环仲裁让位。
A R B I T R A T I O N B R A N C H · C H E A P E S T P O I N T
四段机制（与 S1 同格式）
① 检测：没有检测。触发是一个 5 bit 帧计数器，常量、无收敛过程、无控制环路。
② 传递：10 bit 需求字（每核 1 bit「我有 WriteData 排队」），每 16 拍刷新 —— 仅用于回收空闲核的时隙。
③ 反馈：轮到某核时，会骑过它出向 hop 的上游核让出一个 slot。
④ 控制：让位，不是门控；队列深度维持出厂 8 / 12。
它是 S22 的廉价版，不是新执行器
执行器与 S22 逐字相同，省下来的是触发侧：不播进度、不算均值、不比赤字，10 项表与 10 输入加法树整块消失 —— 13,920 → 4,440 FF‑eq。
代价是它不知道谁落后：日历按核轮转，而不是按「谁被拖慢了」轮转。
定位：不在 Pareto 前沿（S16 全面更优），但是「只动环仲裁、不碰事务层」这一支上最便宜的点。
53 / 60

## Slide 54
S29 实测：均匀流量
HUAWEI
M E A S U R E D · U N I F O R M
0.2352
S29 写侧 100 拍 CoV（S0 = 0.3911）
总写带宽 -3.0%
五根柱依次 S0 / S1 / S22 / S16 / S29；橙点线 = S1 的水平，橙虚线 = 理论上限 R*。写侧 K = 20000，与前面各页同口径。
与 S1 同口径
S29：带宽 5.3795，CoV 0.2352，max/min 1.2994，4,440 FF‑eq。
S1：带宽 4.6982，CoV 0.2169，max/min 1.3348，21,220 FF‑eq。
对 S22：便宜 3.1 倍，略差一点
CoV 0.2352 对 S22 的 0.3318，带宽 -3.0% 对 -0.3%、max/min 1.2994 对 1.2056。
差距的来源就是它省掉的那部分：日历不知道谁落后，让位的方向不总是从领先者流向落后者。
非均匀流量下也站得住
hot 上 S29 = R* 的 98.66%，与 S22-stock 的 98.75% 相差 0.09 个百分点，而硬件只有它的 1/3。
它不含任何 pattern 先验：日历是常量，需求位是本地事实。
54 / 60

## Slide 55
S29 微架构：删掉 S22 的表与加法树，触发换成日历
HUAWEI
上 = 触发侧：5 bit 帧计数器查常量表得到持有者，需求位决定该时隙是否有效；下 = 仲裁侧：与 S22 同一块逻辑，「请求者集合」换成「单一持有者」。
M I C R O A R C H I T E C T U R E · S 2 9
新增状态（每节点一份）
帧计数器 5 bit（t mod 20）；持有者表 10 项常量；
demand 寄存器 10 bit，30 拍后整字替换；需求位每 16 拍由「本地 DAT 队列非空」产生。
仲裁侧逐字复用 S22
跨越判定的第一个操作数从「赤字更大的请求者」换成「本拍持有者」；不再比赤字，只查一个 bit。
前瞻加深到 32；HA 节点不让位。
4,440 FF‑eq = 总线 200 + 计数 240 + 运算 4,000。相对 S22 删掉表 1,600 与加法树 / 赤字运算 8,000。
55 / 60

## Slide 56
S29 时间线：日历、需求位与一次让位
HUAWEI
上 = 两帧日历（每核 2 拍）与需求字的采样 / 生效时刻；下 = 时隙 C6 的两拍里，上游 C2 的两个候选 flit 各自的命运。
W A L K T H R O U G H · S 2 9
日历保证什么
每核每 20 拍拿到 2 拍路权，100 拍公平窗里 5 次；硬保证，不靠收敛。
无需求的核其时隙自动作废，那 2 拍谁都可以上。
需求字是 30–46 拍前的快照
t = 15 采样、t = 45 生效。刚排空的核最多再「占」46 拍时隙；
损失只在上游确有 flit 骑过、且前瞻找不到替代时才发生。
它不知道谁落后：让位方向按核号轮转，不按赤字。这就是 S29 对 S22 带宽 -3.0% vs -0.3% 的来源。
56 / 60

## Slide 57
HUAWEI
08
S E C T I O N E I G H T
结论与建议
从现象、根因、理论上界到可实现机制，形成完整证据闭环。
B O T T O M L I N E
问题已经收敛为一个架构决策：能改 HA 授权调度就验证 S16；事务层不能改，则验证只动环上仲裁的 S22。
57 / 60

## Slide 58
结论
HUAWEI
C O N C L U S I O N S
三项确定结论 + 一个架构决策
① 容量问题已闭环
S0 最忙 hop 利用率 98.78%；相对 R* 的 2.98% 缺口已按拍拆成有效载荷、绕环重发和空转，账目无残项。
结论：当前问题不是带宽没打满，而是满载时服务机会分配不均。
② 公平性是结构问题
六快四慢随时间稳定存在；即使完全抹平瞬时抖动，CoV 仍有 0.2663 的地板，核间长期速率比为 1.8485。
结论：只整形发包时机不够，必须在瓶颈处重新分配服务机会。
③ 上界与评价口径已建立
由逐链路占用约束求得 R(CoV) 理论边界与等速率上限 R* = 5.7143；边界在 CoV 坐标下是直线，给出单一标量 φ = (R − 2.177·CoV)/R*（S16 0.915、S0 0.821）；再用 100 拍 CoV、完成时间比、硬件 FF‑eq 和流量迁移统一评估。
结论：方案优劣来自同一上界下的可量化差距，不依赖经验判断。
④ 控制点决定方案
S16 在 HA 授权点直接重排服务：900 FF‑eq，CoV 0.1897，max/min 1.0001，总带宽 +1.7%，φ 0.915。
第 21 页空白格已核对无既有保留方案；绿框四类已实测：S26 / S27 结构性失效，S28 不动均衡，S28S 用带宽 -39.6% 换均衡，但是 hop 静态等分、不适用于动态非均匀流量；S29 为 5.380 / 0.2352 / 1.2994。
若事务层不可改，只动环仲裁：S22（13,920 FF‑eq，φ 0.841）效果最好，S29（4,440，φ 0.852）便宜 3.1 倍；S19 / S20 仅作对照。
架构决策只剩：HA 授权调度能不能改。
本研究完成了「现象复现 → 逐拍归因 → 理论上界 → 机制设计 → 硬件代价 → 流量迁移」闭环，并把开放问题压缩为一项可决策的架构边界。
58 / 60

## Slide 59
建议
HUAWEI
R E C O M M E N D A T I O N
一主两备，明确研究边界
01
主方案 · S16 写侧授权保留
目标：在 HA / memory controller 内验证 DBIDResp 授权排队与最少服务优先。
价值：当前所有可实现点里，S16 离理论上界最近（φ 0.915）、硬件代价最低（900 FF‑eq），uniform 写下带宽 +1.7%。hot 上 outstanding = 128 会过量注入，先保容量的是窗口类，不是授权重排。
门槛：确认 HA 授权时序、CHI 合规性和现有 tracker 接口可支持。
02
备选甲 · S22 环上赤字让路
适用条件：HA 事务调度不可改，但允许调整 ring arbitration。
验证重点：6 bit 进度总线复用、30 拍反馈稳定性、让路范围和现有注入队列深度下的收益。
定位：环仲裁分支里效果最好的一档（13,920 FF‑eq）。
03
备选乙 · S29 日历让路
适用条件：同上，且希望进一步压硬件 —— 执行器与 S22 相同，触发换成 20 拍固定日历 + 每核 1 bit 需求位。
代价：4,440 FF‑eq（S22 的 1/3）；带宽 -3.0% 对 S22 的 -0.3%，CoV 0.2352。
定位：环仲裁分支里硬件最便宜的一档。
04
边界 · 明确不进入建议
S19 / S20：仅作 requester-side 对照；实测公平性几乎不变。
S26 / S27 / S28：路由、背压、显式速率三类实测均劣于 S0，不再推进。S28S 是 hop 静态等分，不适用于动态非均匀流量。
读侧：128 B CompData 下 S0 已达 CoV 0.1298、max/min 1.0101，维持现状；64 B 读会重现六快四慢（max/min 2.2821），若 workload 含它则并入 S16-R。
请架构组只决策一件事：是否允许 HA 改变授权的时机与对象。允许则进入 S16 微架构验证；不允许则转入环仲裁原型，在 S22 与 S29 之间按面积预算取舍。
59 / 60

## Slide 60
HUAWEI
T H A N K Y O U
汇报完毕
请架构组决策
第一问仍是：HA / 内存控制器的授权调度能不能改？
允许修改：进入 S16 微架构验证；不允许修改：进入环仲裁原型（S22 效果最好，S29 便宜 3.1 倍）。
60 / 60