## Slide 1
Super-turn（M0s）2 VC 容错路由：路由示意 · 如何容错 · 为何无死锁
8×6 mesh（H=7 / V=9）· Glass–Ni 最小转向模型分层 · 硬顶 2 VC · 每对源宿离线定死一条路径、VC 在源端锁定
① 路由示意图：残图上的两层转向模型
S0
S1
D
死 router
N→E 层0禁
VC0 east_first（绕行 2→4 跳）
VC1 west_first（层0 禁其转弯）
② 如何容错
样例 b_r1_l1_0000：1 个死 router (5, 1) + 1 条死链路 (4, 4)–(5, 4) → 存活 A=47；求解得 dual «east_west» = east_first + west_first，2 VC，0 牺牲。
① 故障不进邻接表
死 router / 死链路先从残图删掉，所有搜索只在存活图上做，路径不可能穿洞。
② 第一道：层内绕行
XY 被挡就在同一转向模型下做受限 BFS。蓝色 S0(5, 0)→D(5, 2) 本是 2 跳，死点挡住后向东绕成 4 跳，转弯 E→N / N→N / N→W 在 east_first 下全部合法。
③ 第二道：换一层 —— 这就是第 2 条 VC 的用途
有些对在层 0 里无论怎么绕都无解。橙色 S1(4, 0)→D(5, 2) 只要 3 跳（已是最短），但必须用 N→E——正是 east_first 禁掉的转弯，于是整条路锁到 west_first 层。
④ 兜底才牺牲，绝不开第 3 条 VC
两层都盖不住时，对阻塞的 OD 端点做最小顶点覆盖式牺牲。全目录 14 个场景合计只牺牲 4 个节点，其中 2 个场景 1 层就够、12 个要 2 层。
③ 为什么无死锁
east_first
禁 N→E ⇒ 此环断
死锁 ⇔ 通道依赖图 CDG 成环；mesh 成环必须凑满一圈 4 个转弯，且只有两种旋向。
① 单层已无环：四个最小模型各禁 2 个转弯，恰好在两种旋向里各命中 1 个（右表）⇒ 单层 CDG 在任意子图上都无环，故障怎么变都不必重证。
② 两层不共享通道：层 = VC，缓冲按 VC 分开，CDG 的节点是 (有向通道, VC)。
③ VC 源端锁定、全程不换：vc_of 只看 (src,dst) ⇒ 无依赖边跨层 ⇒ 并集 = 两个无环图的不相交并 ⇒ 仍无环（Dally–Seitz）。
④ 实测：build_cdg + DFS 查环，14/14 个场景全部无环，0 例成环。
四个最小转向模型：每层禁 2 个转弯
模型（层）
禁止的转弯
两种旋向的断点
east_first
N→E、S→E
S→E / N→E
west_first
N→W、S→W
N→W / S→W
north_last
E→N、W→N
E→N / W→N
south_last
E→S、W→S
W→S / E→S
任一 dual 的两个禁集互不相交 ⇒ 两层合起来 8 个转弯全可用，而每层各自仍无环。
顺带保住的第三条性质：保序
每对源宿一条离线定死的路径、VC 源端一次选定，运行时不自适应 ⇒ 同一对的 flit 不会互相超越。本例 2162 对中 1957 对在层 0、205 对在层 1，58 对为非最短绕行。
代价（硅上一律按 2 VC 计，即使某张残图 1 层就够）
缓冲 158 flit/router = 2 VC ×（4 mesh 端口×19 + 1 ramp 端口×3）——ramp 端口不按 Q 计，旧「5 端口」口径会多算到 190；目的表 94 bit 或退源路由头 29 bit（= 4 + 2×12 + 1 VC）。